## Slide 1
Image 2D
Spectre
Une structure hypercube peut être utilisée pour sauvegarder des cartographies spectroscopiques (EELS, EDX, WDS….)
Chaque couche horizontale du cube représente une image spectroscopique
Chaque colonne verticale représente le spectre point par point
La somme des colonnes verticales sur toute l’image représente le spectre total. Chaque spectre est un histogramme à N canaux.
Des spectres locaux peuvent être obtenus en faisant la somme sur des régions spécifiques

## Slide 2
Dans la pratique on réalise plusieurs balayages à des temps plus courts pour pouvoir constituer l’hypercube final
Chaque balayage est appelée un frame.
Pour optimiser les ressources (stockage) plutôt que de sauvegarder l’hypercube dans son intégralité dans un format « human readable » comme hf5 ou pickle on a décidé d’utiliser le format binaire suivant (essayez de comprendre pourquoi ceci est avantageux):
Touts les nombres utilisent une spécification d’ordre des octets de type « little endian »
- Les entiers (i) et les nombres réels (f) utilisent un format à quatre octets (i32, f32)
Le fichier contient les données suivantes dans cette séquence précise
Nombre de pixels dans l’image (Np, i32), Nombre de frames (Nf, i32), N de canaux dans le spectre (Nc, i32),
temps d’acquisition de chaque frame (Ta, f32), taille du pixel de l’image en m (Dp, f32), taille du canal du spectre (Ds, f32) en keV (il s’agit d’un hypercube EDX), décalage du zéro du spectre EDX (E0, f32) en keV,
Image SEM ou TEM, Np x Np tonalités de gris (Np xNp i32)
Pour chaque frame ( répété donc Nf fois)
La séquence des rayons X détectés pixel par pixel pendant le balayage
On a donc Np x Np fois la structure suivante
nombre de rayons X détectés (NX, i32, peut être zéro) suivi par NX i32 qui répresentent le nombre de canaux dans lequel les NX rayons X son détectés
Votre mission ( si vous décidez de l’accepter  ) sera initialement de reconstruire le spectre total en lisant le fichier data.bin
fourni, qui respecte les spécifications indiquées ci-dessus.
AIDE: regarder la doc de la fonction struct.unpack de la librairie standard de python